| Engine Code | Intake | Exhaust |
| --- | --- | --- |
|  | Duration | Lift (mm) | Open | Close | Duration | Lift (mm) | Open | Close |
| M50B20nv | 240º | 9.7 | 24º | 36º | 228º | 8.8 | 38º | 10º |
| M50B25nv | 240º | 9.7 | 19º | 41º | 228º | 8.8 | 35º | 13º |
| M50B20tu | 228º | 9.0 | 3º | 39º | 228º | 9.0 | 39º | 9º |
| M50B25tu | 228º | 9.0 | 4º | 44º | 228º | 9.0 | 35º | 13º |
| S50B30 | 260º | 12.0 |  |  | 260º | 12.0 |  |  |
| S50B30US | 252º | 10.2 |  |  | 244º | 9.5 |  |  |
| S50B32 | 256º | 9.7 |  |  | 240º | 9.0 |  |  |
| M52B20 | 228º | 9.0 | 4º | 44º | 228º | 9.0 | 39º | 9º |
| M52B25 | 228º | 9.0 | 4º | 44º | 228º | 9.0 | 39º | 9º |
| M52B28 | 230º | 9.0 | 1º | 49º | 228º | 9.0 | 39º | 9º |
| S52 | 252º | 10.2 |  |  | 244º | 10.2 |  |  |
| M52B20tu | 228º | 9.0 | -6º | 54º | 244º | 9.0 | 47º | 17º |
| M52B25tu | 228º | 9.0 | -6º | 54º | 244º | 9.0 | 47º | 17º |
| M52B28tu | 228º | 9.0 | -6º | 54º | 244º | 9.0 | 47º | 17º |
| M54b25 | 228º | 9.0 |  |  | 244º | 9.0 |  |  |
| M54b30 | 240º | 9.7 |  |  | 244º | 9.0 |  |  |
| M54b30ZHP | 248º | 9.7 |  |  | 248º | 9.7 |  |  |